Nahrávací zařízení k počítači

NÁVOD K OBSLUZE

STELA Lite – nahrávač k osobnímu počítači

s ukládáním nahrávek do souborů typu WAV

TFA 200 – adaptér pro analogovou telefonní linku

TFA 100 d - adaptér pro digitální telefon nebo vysílačku

Výrobce

ORCA, s.r.o., Holandská 11, CZ - 101 00 Praha - Vršovice

Tel:	    +420 274 771 600, 736 766 973

fax:	    274 771 600

http:     www.orca.cz

email:	 obchod@orca.cz

Úvod

Vybavení Stela Lite 01 je určeno k nahrávání telefonních hovorů a různých zdrojů akustického signálu (např. vysílačky apod.) do počítače. Připojuje se k počítači přes běžnou (integrovanou) zvukovou kartu. Skládá se z  adaptéru STELA Analog / STELA Digital a softwarového vybavení STELA Lite. V případě nahrávání analogové telefonní linky může být nahrávací počítač umístěn u telefonní ústředny nebo u telefonního přístroje. Pro přehrávání nahrávek stačí libovolná zvuková karta. Nahrávky jsou umístěny v souborech typu WAV, ve volitelných formátech, jako např xPCM, GSM či MP Layer 3 (mp3). Systém Stela Lite je vhodný pro použití v malých firmách, na dispečerských či manažerských pracovištích, jako pomocný zdroj k zachycení informací.

Možnosti programu Stela Lite

Program umožňuje automatické nahrávání telefonních hovorů v režimu VOX (ovládání hlasitostí) nebo si můžete nahrávání řídit sami v režimu Manuál. Vhodné nastavení a přizpůsobení programu vašemu počítači a telefonu je základem správného fungování programu. Co lze nastavit:

- formát výstupních souborů WAV (PCM, ADPSM, GSM610, MP3, TrueSpeech a další) a adresář pro ukládání souborů WAV

- minimální a maximální délku hovoru

- automatické spouštění při startu počítače

- provádění automatické detekce DTMF tónů (detekce volaného čísla)

- způsob nahrávání (Manuál, Automat-řízené hlasitostí VOX)

- prahovou úroveň hlasitosti, od které se začne automaticky nahrávat

Před instalací

Je potřeba ověřit, zda je:

- minimální hardwarová konfigurace počítače: Pentium 3 - 600 MHz (procesor), 128 MB RAM (paměť), 40 GB HDD (harddisk), CD-ROM, běžná zvuková karta

- doporučená hardwarová konfigurace počítače: CPU 2,0 GHz a výše, 512 MB RAM, 120 GB HDD SATA a výše (pro důležité nahrávky RAID), LAN 10/100 MBit – WiFi 54 MBit (síť), DVD±RW (DVD vypalovačka), kvalitní x-kanálová zvuková karta

- doporučený operační systém: Windows XP

- na počítači je nainstalovaný operační sytém Windows XP, 2000 (Service Pack 4, DirectX9), ME, NT4.0 (SP5/6), 98

- nainstalovaná zvuková karta

- PC má velký a rychlý harddisk s dostatkem volného prostoru (380 MB na cca 12 hodin nahrávek při kvalitě kódování 22kHz, 4 bitů, mono).

- HW oddělovač STELA ANALOG nebo DIGITAL máte připojen k telefonu a do zvukové karty mikrofonního vstupu nebo Line-In vstupu.

Postup připojení:

- Odpojte kabel spojující telefonní přístroj a sluchátko. Propojte sluchátko s nahrávacím zařízením Stela Digital.

- Druhý kabel s konektorem RJ-11 (součást balení) zapojte do telefonního přístroje a nahrávacího zařízení.

- Propojte nahrávací zařízení audio kabelem (konektor Jack 3,5 mm) se vstupem zvukové karty v počítači (modrý je Line –in, červený je mikrofon).

- Zkontrolujte správné nastavení přepínačů dle typu telefonu a zapojení na obr. 
(spodní strana krabičky)

Postup připojení:

- Odpojte kabel telefonní linky z telefonu a zapojte jej do nahrávacího zařízení Stela Analog.

- Druhým telefonním kabelem (součástí dodávky) propojte nahrávací zařízení s tel.

- Audio kabel s konektory Jack 3,5 mm zapojte do vstupu zvukové karty a nahrávacího zařízení Stela analog.

- Zkontrolujte na AC zdroji, zda je nastaven na 7,5 V (jestli není na tuto hodnotu nastaven, tak jej nastavte, jinak riskujete zničení zařízení!!!). Nyní můžete zapojit napájecí zdroj do elektrické sítě a konektor do nahrávacího zařízení Stely

- Nyní můžete zapojit napájecí zdroj do elektrické sítě.

Instalace

Instalace se spouští automaticky po vložení CD do mechaniky CD/DVD-ROM. Pokud se Vám nespustí automaticky, otevřete Tento počítač a jednotku CD/DVD-ROM a spusťte soubor Setup.exe. Dále pokračujte dle pokynů instalátoru.

Instalační program zkopíruje potřebné soubory do výchozího cílového adresáře C:\Program Files\StelaLite. Ten je možné změnit kliknutím na ikonu vedle adresového řádku. Poté klikněte dole na ikonu Instalace. Vytvoří se zástupce v menu Start/Programy, odkud lze zkopírovat ikonu na plochu přetažením a podržením klávesy Ctrl.

Základní zobrazení

Nastavení – Základní

- Základní adresář pro ukládání

Nahrané hovory jsou standardně ukládány do adresáře

C:\Program Files\StelaLite\Recorded\

Pokud chcete toto nastavení vybrat, klikněte na ikonu vedle adresového řádku.  Pro vaši informaci lze zjistit velikost místa na aktuálně vybraném disku.

- Formát WAV souboru - všechny hovory jsou implicitně konvertovány a ukládány ve formátu ADPCM. Tento formát umožňuje uchovat 1 hodinu telefonního provozu v cca 32MB prostoru. Pokud si přejete ukládat v jiném formátu, klikněte na Změna formátu. (Otevře se okno – dole).

- Automatické spouštění – pokud chcete automaticky spouštět s Windows i Stelu Lite zaškrtněte toto políčko.

- Při spouštění minimalizovat do ikony – Stela Lite se bude spouštět na pozadí. Vedle hodin bude ikona programu.

- Přehrávač – jako výchozí je nastaven systémový přehrávač Windows Media Player 2. Chcete-li použít vlastní přehrávač, přepněte na Vlastní přehrávač a procházením vyberte program.

Nastavení – Nahrávání

- Karta - vyberte zařízení, pomocí kterého chcete nahrávat do počítače. V případě prázdného políčka je použito nastavení ze systému Windows, které je možno změnit kliknutím na Sound Card.

- Vstup – zdroj signálu (nebo-li odkud se bude nahrávat) je určeno  zapojením oddělovacího členu Stela HW do zvukové karty. Standardně se zapojuje do Vstup vnějšího zdroje u Stela Analog. U Stela digital do mikrofonního vstupu. Nastavte tedy tuto hodnotu na zařízení, do kterého jste zapojili Stelu HW (Line-In, Aux, Mikrofon).

  - Zisk - zisk nastavte tak, aby byla nahrávka dostatečně hlasitá, ale aby nedocházelo ke zkreslení zvukového signálu. Lehce vyzkoušíte zvednutím telefonu a hlasovou zkouškou, případně vytočte několik čísel  a poslechněte si nahrávku. Hodnoty by se měli pohybovat v rozmezí 2000 – 16000.

- Způsob nahrávání - nahrávat můžete manuálně (při každém hovoru musíte stisknout Start nahrávání na hlavním panelu) nebo automaticky pomocí VOX. Hladinu nahrávání lze nastavit v Úrovni ticha (čím nižší je hodnota, tím je program citlivější na hladinu nahrávaného zvuku, musíte však nastavit hodnotu vyšší než detekuje měřič hlasitosti v dolní polovině okna).

- Minimální doba nahrávky - volba slouží k zamezení tvorby zbytečných nahrávek. Standardní nastavení minimální=4 a maximální=1200 znamená, že se budou ukládat pouze telefonní hovory delší než 4 vteřiny a kratší než 20minut. (resp. pouze prvních 20 minut nahrávky). Čas upravíme dle maximálních délek hovorů.

- Detekce DTMF tónů -  z volané linky lze detekovat DTMF tóny (vytáčená čísla na telefonu), které se zapisují do protokolu s časem a dobou hovoru.

- On-Line měření hlasitosti - Chceme-li změřit sílu signálu, můžeme použít On-Line zobrazení hlasitosti a zjistit tak dostatečnou kvalitu signálu. Měření lze použít pro nastavení úrovně ticha.

Zobrazení a přehrávání telefonních hovorů

Následující okno zobrazuje podrobné seřazení nahrávek seřazené dle data. U každé nahrávky je zobrazen čas, doba hovoru a volané číslo.

Nahrávky lze seřadit kliknutím na záhlaví každého sloupce sestupně či vzestupně. Lze označit více nahrávek, které se postupně přehrají. (

Velikost diskového prostoru

Pro zařízení určená k nahrávání a uchování zvukových nahrávek je podstatným rysem záznamová kapacita celého systému. Systém Stela uchovává data na harddisku počítače nebo diskových záložních médiích. Mezi záznamová média patří DVD-ROM, CD-ROM, Blue-Ray, pásky, JAZ-drive apod. Přehled udává následující tabulka, kde jsou jako referenční použity tři formáty

- PCM – standardní formát bez komprese

- ADPCM – komprese s důrazem na slyšitelnost a srozumitelnost

- GSM610 – kompromisní konverze mezi kvalitou zvuku i velikostí záznamu

| Velikost provozu | Kapacita HD dle formátu ukládání nahraných telefonních hovorů (MB) |
| --- | --- |
|  | PCM (CD) 44100/16 | ADPCM 22050 | GSM610 22050 |
| 1 vteřina záznamu /1 linka | 88 kB/s | 9 kB/s | 4,5 kB/s |
| 1 hodina záznamu /1 linka | 318 MB | 32 MB | 16 MB |
| 1 den záznamu 12 hod /1 linka | 3816 MB | 380 MB | 192 MB |
| 1 měsíc záznamu (22 dní) /1 linka | 116 GB | 12 GB | 5,8 GB |
| Poměr k PCM 44100/16 | 100% | 10% | 5% |

doporučeno  (

Význam LED diod na nahrávacím zařízení Stela

Zelená		- signalizuje zapnutý stav

Červená	- signalizuje nahrávání (zvednuté sluchátko)

Technické parametry

TFA 100 - adapter STELA Digital

Napájení phantomové (mikrofonní vstup)		3 - 6 V / 600 – 2200 Ω

Zesílení				- pro vstup mikrofon				+   0 dB (sepnuty spínače 2,3)

+ 10 dB (sepnuty spínače 1,3)

- pro vstup AUX						- 12 dB (sepnut spínač 4)

Frekvenční rozsah											200 Hz – 8 kHz

TFA 200 – adapter STELA Analog

Napájení															7,5 V DC

Příkon																50 mW

Zesílení 	- pro vstup mikrofon						+  6 dB (spínač 1 vypnut)

- pro vstup AUX								- 20 dB (spínač 1 zapnut)

Řízení zisku														± 12 dB

Frekvenční rozsah											200 Hz – 8 kHz

Problémy a jejich řešení:

| Problém | Řešení | Postup |
| --- | --- | --- |
| Nenahrává automaticky | Není nastaveno VOX | Nechte zavěšený telefon Změřte hlasitost (klepnutím na “Měření hlasitosti”) Po 10s se zobrazí naměřené hodnoty. Výslednou průměrnou hodnotu zvyšte cca o 20% a zapište ji do položky “Úroveň ticha”. Průměrná hodnota by se měla pohybovat mezi 4-30. Pokud je hodnota “Úroveň ticha” příliš vysoká, Stela nezačne nahrávat při zvednutí telefonu nebo z jednoho telefonního hovoru vznikne několik nahrávek – dojde k tzv. Roztrhávání hovoru ( snižte hodnotu “Úroveň ticha”. Pokud je hodnota “Úroveň ticha” příliš nízká, Stela může začít nahrávat i bez zvednutí telefonu ( Snižte hodnotu “Úroveň ticha”, nebo zvyšte hodnotu “Doba hluku pro začátek nahrávky” . |
| Je slyšet zvuk (hovor) v reproduktorech | Odstranění zpětné vazby | Pokud se při zvednutém telefonu začne ozývat zvuk z reproduktorů, může docházet k tzv. zpětné vazbě (pískání při zvednutí telefonního sluchátka). Zpětné vazby se zbavíte pokud zakážete posílání zvuku do reproduktorů ze vstupu tj. ze zařízení, na které jste připojili Stela Lite (Line-In, Mikrofon, Aux). Použijte Mixer a zaškrtněte volbu "Ztlumit" u požadovaného vstupu. Obdobného výsledku dosáhnete, pokud zakážete kompletní výstup na reproduktor, ale pak neuslyšíte nic, ani když si budete chtít přehrát nahrané hovory. |
| Přehrávač se spustí, ale není nic slyšet | Je vypnutý nebo ztlumený zvuk; přehrávač není funkční nebo je špatně nakonfigurován | Zkontrolujte zapojení reproduktorů (sluchátek), nebo nastavení hlasitosti pro celkovou hlasitost, nebo hlasitost pro přehrávání WAV souborů Zkontrolujte interní nastavení hlasitosti ve Windows Media Player (WMP). Přehrávač se vůbec nespustí, nebo vypíše chybové hlášení Pokud se jedná o WMP, může být chyba ve formátu nahraného WAV souboru. Pokud se jedná o přehrávač třetích stran, je možné, že standardní způsob otevírání přehrávače nefunguje. Vyberte v nastavení jiný přehrávač (nejlépe standardní WMP) Pro kontrolu zpravidla postačí přehrát jakýkoliv systémový WAV soubor (např. ze složky C:\WINDOWS\Media\). |

prodejce

# Všeobecné záruční podmínky

Záruku lze uznat pouze pokud je zařízení instalováno a provozováno v souladu s návodem a pokyny k němu dodanými.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé :

- zásahem do zařízení  nepovolanou osobou

- použitím nevhodných baterií, napájecích zdrojů nebo přepětím z napájecího zdroje (tj. nad 7,5 V)

- nevhodným skladováním

- poškozením přírodními živly

Kupující má právo v případě vady produktu žádat jeho výměnu jen tehdy, pokud produkt bude vrácen prodávajícímu úplný a s kompletní dokumentací.

# Text boxes

Zapojení kabelů, nastavení vstupu a hlasitosti

7,5 V ss

1

1 2

line-in

mikrofon

-

Stela

Audio kabel

Telefonní linka - přívod

Zapojte do  mikrofonního vstupu zvukové karty

Zapojení Stely Digital

Křivka zobrazující úroveň vstupního signálu

Zobrazí všechny nahrané tel.hovory

Nastavení programu

Start/Stop automatické nahrávání

Doba nahrávání nebo čekání na nahrávku

Stav nahrávání (barva ikony + text)

Protokol:  Seznam všech nahrávek a akcí od spuštění programu

Stav

Volné místo na disku

Počet nahrávek

Aktuální čas

+

hlasitost

vstup do zvukové karty (s redukcí)

Zapojení konektorů Stely Digital

do sluchátka

do telefonu

Napájecí zdroj

Audio kabel

Telefonní linka

Telefonní linka - přívod

Zapojte do vstupu zvukové karty

Stela

Zapojení Stely Analog

vstup do počítače

napájení

Význam přepínačů na spodní straně zařízení STELA Digital

Nastavení typu telefonu

2-5	Základní - 90% telefonů

1-6	Ostatní telefony

Další možnosti nastavení:

2-6, 3-6, 1-4, 1-5

Nastavení hlasitosti (zisku)

2-3  Normální (pro telefony)

1-3  Zvýšená (pro telefony)

4     (pro vysílačky)

6

4

1

1

STELA

PHONE RECORDER

STELA

PHONE RECORDER

……………………………….

datum prodeje

……………………………….

razítko, podpis

telefonní linka + telefon

on